Инструкция по эксплуатации компьютера-декомпрессиометра

Shearwater

Оглавление

Введение ..........................................................................................

Обзор характеристик компьютера...................................................

Декомпрессия и градиент.................................................................

Дисплей.........................................................................................................

Кнопки управления....................................................................................

Меню..............................................................................................................

Базовые настройки......................................................................................

Пример настройки компьютера перед погружением...........................

Обзор меню....................................................................................................

Выключение..................................................................................................

Калибровка....................................................................................................

Переключение сетпоинтов..........................................................................

Выбор газовой смеси....................................................................................

Радио газы......................................................................................................

Переключение между ОС/СС.....................................................................

Настройка погружения................................................................................

Нижний сетпоинт..........................................................................................

Верхний сетпоинт..........................................................................................

Выбор газовой смеси.....................................................................................

Мониторинг внешнего РРО2......................................................................

Возможные проблемы с калибровкой......................................................

Информация о совершенных погружениях.............................................

Вывод информации на дисплей о совершенных погружениях............

Выгрузка информации о совершенных погружениях..........................

Сетпоинт ,19.................................................................................................

Настройка системы...................................................................................

Автоматическое переключение сетпоинтов.........................................

Консерватизм..............................................................................................

Метрическая/эмпирическая система.....................................................

Подсветка....................................................................................................

Дата...............................................................................................................

Часы..............................................................................................................

Поворот экрана...........................................................................................

Калибровка РРО2.......................................................................................

Загрузка апгрейда.......................................................................................

Очистка памяти по совершенным погружениям.................................

Разблокировка кода....................................................................................

Переключение на SC (Semi-Closed)..........................................................

Информационный дисплей........................................................................

Ошибки дисплея...........................................................................................

Замена батареи..............................................................................................

! ВНИМАНИЕ   !

Компьютер разработан для вычисления декомпрессионных режимов во время погружения. Эти вычисления являются в лучшем случае догадкой реальных физиологических требований декомпрессии. Погружение с ребризером, а также погружения на газовых смесях и декомпрессионные режимы на разных газовых

смесях, существенно увеличивают риск погружения.

! ВЫ  ПОДВЕРГАЕТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ОПАСНОСТИ !

! ВНИМАНИЕ   !

Этот компьютер возможно имеет баги. До данного периода времени мы их еще

не обнаруживали, но возможно они всетаки есть в компьютере. Мы не утверждаем что

компьютер может выдать какую-то неточность. Никогда не совершайте погружения

только с одним источником информации, так вы очень рискуете при совершении погружения. Всегда используйте второй источник информации, это может быть второй компьютер и таблица. Как и любое электронное устройство, компьютер может выйти из строя, не зависьте от него, никакое устройство не сохранит вам здоровье и жизнь, как преобретынный опыт и навыки по поведению в тяжелых ситуациях. Знание, умение и практика, являются вашей наилучшей защитой.

Обзор характеристик компьютера

- воздух, Nitrox, Trimix, и Heliox

- открытый цикл, закрытый цикл, и полу-закрытый цикл

- алгоритм Бульмана, с фактором консерватизма

- эмпирические или метрические показания дисплея

- простота настроек меню во время погружения

- автоматическое отключение компьютера после 30 минут нахождения на поверхности

- 5 газов для открытого цикла и 5 пять газов для закрытого цикла

- возможность переключения между открытым и закрытым циклом, во время погружения

- газовые смеси или газ могут быть добавлены или изменены во время погружения

- компьютер не блокируется во время погружения, при нарушениях режима погружения

- автоматическое переключение между сетпоинтами (программируемое и перестраиваемое)

- срок службы батареи более 100 часов при погружениях или полгода в режиме ожидания

- резервная батарея, позволяющая заменить основную батарею без потери данных

- возможность апгрейда компьютера

- сенсор автоматического включения подсветки при плохой освещенности

- стандартный коннектор для подсоединения ребризера

- возможность менять способ отображения данных на дисплее

- хранение в памяти данных по последним 20 часам погружений, плюс возможность

выгрузки информации на персональный компьютер, с помощью встроенного в  компьютер Shearwater инфрокрасного порта

- показатель уровня CNS

- индикатор скорости всплытия

Базовый алгоритм использованный для компьютера Buhlmann ZHL-16C. Этот

алгоритм был модифицирован, использованием фактора градиента, который

мы позаимствовали у Эрика Бейкера. Тем самым используя два этих алгоритма, мы разработали собственный алгоритм, который заложен в этот компьютер.

Компьютер осуществляет вычисления, используя уровни консерватизма при погружении. Уровни консерватизма эта пара чисел, например 30/85. Для изучения

данных об уровнях консерватизма, прочитайте статьи Эрика Бейкера. Данные статьи

можно найти в сети интернет.

Заводская установка уровня консерватизма в компьютере 30/85. Не меняйте данные установки, до тех пор пока вы не поймете принцип уровней консерватизма.

Дисплей

Дисплей отображает пять строк. Две строки отображают

постоянную информацию (глубина, время погружения и т.д),

остальные три строки отображают меняющиеся значения

глубины, времени погружения и т.д.

Верхняя строка меняется только при просмотре алгоритма

погружения. В данный момент на верхней строке отображена следующая информация  (глубина, заряд батареи, время погружения, скорость всплытия, глубина декомпрессионной остановки, и время нахождения на этой декомпрессионной остановке). На второй строке отображены значения (глубина - 34.7 метра, показатель низкого заряда батареи, время погружения - 15 минут, скорость всплытия - 6 метров в минуту, и декомпрессионную остановку на глубине -  24 метра на 1 минуту).

При появлении индикатора низкого заряда батареи следует заменить батарею перед следующим погружением.

Третья строка показывает значения, считываемые 3 кислородными датчиками. На дисплее отображается значение PPO2, однако если вы одновременно нажмите на две клавиши управления, дисплей перейдет на отображение показателей от кислородных датчиков в милливольты (mV) на несколько секунд.

Четвертая строка также информационная. Строка часто меняется, для обеспечения более подробной информацией о значениях отображаемых на пятой строке. Пятая строка отображает, что компьютер переключен на режим закрытый цикл «CC», с газом, содержащим 21% кислорода и 0% гелия. Во время погружения можно переключаться между открытым циклом «OC» или закрытым «CC», после переключения между циклами, дисплей начнет отображение значений.

NDL – режим бездекомпрессионного погружения, на дисплее отображается время (TTS),

через которое вы должны быть на поверхности, для того чтобы погружение было бездекомпрессионным.

Компьютер может выводить значения глубины и температуры , как в метрической системе исчисления, так и в эмпирической. Глубина отображается с точностью до десятой (0.1) на глубине от 0 до 99 метров, после чего переходит на целые значения. При отображении значений в футах, отображаются целые значения.

Для того чтобы включить компьютер, одновременно нажмите на кнопки

MENU и SELECT.

Кнопки управления

Функции кнопки «Menu»

- Для входа в меню компьютера нажмите кнопку «Menu».

- В каталоге меню, кнопка «Menu» перемещает на следующую функцию или

увеличивает числовые значения во время редактирования.

Функции кнопки «Select»

- В каталоге меню, нажатием кнопки «Select», вы подтверждаете установку.

- Когда дисплей не отображает каталог меню, нажатием клавиши «Select» вы попадаете

в информационный режим.

Одновременное нажатие кнопок «Menu» и «Select»

- Одновременное нажатие кнопок, переведет дисплей  на отображение показателей от

кислородных датчиков в милливольты (mV) на несколько секунд.

- Для включения компьютера одновременно нажмите кнопки «Menu» и «Select».

Левая кнопка «Menu» используется для переменщения по каталогу

меню, а также для перемещения по подкаталогам меню. Когда на

дисплее отображено «Switch Setpoint», меню автоматически

переместит вас к функции «Select Gas» - выбор газовой смеси

или газа.

Правая клавиша «Select» используется для подтверждения

сделанного выбора.

Пример, при отображении на дисплее функции «Select Gas»,

для входа в режим редактирования используется кнопка «Select».

При редактировании для увеличения значений используется

кнопка «Menu».

Пример, при редактировании газа, для того чтобы

переключиться на следующий газ нажмите кнопку «Menu».

Когда на дисплее не отображается каталог меню, нажатием клавиши «Select» вы попадаете в информационный режим. В информационном режиме на экран компьютера выводится большое количество информации.

Одновременное нажатие на две кнопки управления, переведет дисплей  на отображение показателей от кислородных датчиков в милливольты (mV) на несколько секунд. Значения от кислородных датчиков в (mV) не подлежат калибровке.

Меню

Пользоваться компьютером и его настройками очень просто во время погружения. Каталог меню разделен на две части. Меню «Operation» включает в себя самые простые функции, используемые при каждом погружении. Меню «Setup» используется для настройки установок системы.

Система продолжает считывать и отображать показатели сенсоров, когда вы пользуетесь меню во время погружения.

Если вы не нажимаете никакие кнопки, находясь в меню нескольких минут, меню отключится. Данные, которые были сохранены, компьютер запомнит, все остальные изменения которые не были сохранены, компьютер удалит, и вернется  к установленным ранее значениям.

Каталог меню

Turn Off                                                        Выключение компьютера

Calibrate                                                       Калибровка

Switch Setpoint                                           Переключение сетпоинта

Select Gas                                                    Выбор газа

Switch to Open Circuit/СС/SC                    Переключение на открытый цикл/CC/SC

Dive Setup                                                    Настройка погружения

o Edit Low Setpoint                            Переключение нижнего сетпоинта

o Edit High Setpoint                           Переключение верхнего сетпоинта

o Define Gasses                                 Программирование газа

o Extenal PPO2 On/Off                       Внешнее PPO2 включение/выключение

Dive Log                                                       Логарифм погружений

o Display Log                                     Отображение на дисплее логарифма

погружений

o Upload Log                                      Выгрузка логарифма погружения

 Setpoint .19                                                  Сетпоинт .19

System Setup                                              Настройка параметров компьютера

o Auto SP Switch	Автопереключение сентпоинта

o Up Enable/Depth                       Верхний сетпоинт/глубина

o Down Enable/Depth                  Нижний сетпоинт/глубина

o  Conservatism                                  Настройка уровня консерватизма

o Switch to Feet/Meters                     Переключение между футами/метрами

o   Backlight                                         Подсветка

o Set Date                                           Установка даты

o Set Time                                          Установка часов

o  Flip Screen                                      Поворот экрана

o Calibration Percent                          Калибровка кислородных датчиков

o Solenoid Speed                                Скорость соленойда

o Load Upgrate                                    Загрузка апгрейда

o Clear Dive Log                                  Очистка памяти

o Unlock Code                                     Разблокировка кода

o Semi-Closed/Closed                        Полузакрытый цикл/закрытый цикл

Выключение компьютера, калибровка, информация по совершенным ранее погружениям, и настройки системы, возможны только на поверхности.

Во время погружения доступно следующее меню:

Switch Setpoint                                           Переключение сетпоинта

Select Gas                                                    Переключения газа

Switch to Open Circuit/СС/SC                    Переключение на открытый цикл/CC/SC

Dive Setup                                                    Настройка погружения

o Edit Low Setpoint                            Переключение нижнего сетпоинта

o Edit High Setpoint                           Переключение верхнего сетпоинта

o Define Gasses                                 Выбор газовой смеси

o Extenal PPO2 On/Off                      Внешнее PPO2 включение/выключение

Информационный дисплей

 Max depth, CNS, setpoint and average PPO2           Максимальная глубина, CNS,

сетпоинт и среднее PPO2

Water temperature, loop temperature and voltage   Темпрература воды, температура

цикла и напряжение

Date and Time                                                               Дата и время

Surface interval                                                             Поверхностный интервал

Serial Number, Model, and Version                            Серийный номер, модель  и версия

Базовые настройки

Перед началом использования компьютера, есть несколько вещей, которые должны быть сконфигурированы. Это список необходимых проверок перед погружением.

В меню «System Setup», выбирете пункт «Auto SP Switch» (автоматический переключатель сетпоинтов) и установите по своему усмотрению, в зависимости от вашего типа погружения. Вебирите в какой системе исчисления будут выводиться данные на дисплей (эмпирическия/метрическая). Введите газ, который вы будете использовать для закрытого цикла «CC», а также введите газ, который вы будете использовать для открытого цикла «OC» при совершениях погружений.

Система использует газ для закрытого цикла при погружении, который доступен в порядке кислородного содержимого через некоторое время, чтобы вычислить (TTS). Система используется следующий доступный газ, что имеет PPO2 менее чем 1.0 для

погружений на закрытом цикле.

Если система переключена, чтобы изменять цикл в течение погружения, система вычислит TTS основанное на сконфигурированном газе для открытого цикла, который доступен. Система использует следующий доступный газ, который имеет PPO2 менее чем 1.6 для погружений на открытом цикле.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти газы используются автоматически, только для вычислений TTS. Газ, используемый для вычисления текущей нагрузки на ткани, во время погружения выбирается непосредственно дайвером.

Откалибруйте кислородные датчики.

Пример прогружения

В данном пункте, будет приведен пример настройки компьютера перед погружением.

Для данного примера, будут использоваться несколько газов для закрытого цикла

при погружении, и несколько газов для открытого цикла.

Первый шаг это калибровка кислородных датчиков. Когда вы на поверхности,

пункт меню калибровка идет вторым по счету. При нажитие кнопки «Select»,

на дисплее отобразиться меню редактирования, при повторном нажатии кнопки

«Select»,  произойдет калибровка кислородных датчиков.

Далее мы проверяем газ, который будет использоваться для закрытого цикла.

Для входа в функцию «Select Gas», нажмите кнопку «Select». На дисплее отобразится

первый газ используемый при погружениях на закрытом цикле. Для просмотра следующего газа нажмите кнопку «Menu». При просмотре последнего доступного газа,

нажатие кнопки «Menu» вернет вас к функции «Select Gas». Сейчас вам доступно всего

два газа. Мы выбираем второй газ, это Trimix 10/50.

Когда мы переключаемся на открытый цикл, нам доступно три газа.

Данные газы будут использоваться для вычисления TTS, если вы переключитесь на открытый цикл во время погружения. Компьютер подразумевает что вы переключились на следующий газ, у которого PPO2 меньше 1.6.

Автоматический выбор, когда переключать газы для вычисления TTS, подразумевает

что установки для выбор CC или OC очень просты. Нет обходимости вводить

глибину или PPO2 для переключения между газами.

Если газ, находится в списке газов для CC погружений, он будет использован при CC

погружении на определенной глубине. Также построена работа и при OC погружениях.

Если необходимо переключиться на OC при погружении, вы можете сделать это нажав на клавиши управления (смотри меню). Вы будете переключены на OC и будет использован газ, который имеет PPO2 менее чем 1.61. Ваш список OC газов может включать пять газов, но система автоматичсеки выберет газ подходящий по параметрам.

Не переключайте ваш компьютер назад к CC и начинайте погружение.

Вы достигли нужной вам глубины, и скоро ваше

погружение может перейти из бездекопрессионного в

режим с обязательной декомпрессией. Компьютер

отображает следующие значения NDL-8 минут, и

TTS-4 минуты. TTS отображается при всплытии со скоростью 30 футов в минуту (9 метров в минуту).

Компьютер автоматически переключит вас на высокий сетпоинт, это переключение

можно отключить с помощью меню.

Следующий пример, мы достигли максимальной глубины,

которую планировали во время погружения. На дисплее

отображена первая декопрессионная остановка на 90 футах

на одну минуту.

Дайвер поднимается с глубины и первая остановка на

90 футах. Отметьте что скорость всплытия,

30 футов/10 метров в минуту. Дайвер поднимался с глубины

медленнее, чем было рассчитано компьютером. И показывает

остановку на 100 футах на одну минуту.

Если дайвер пропускает рекомендуемую остановку

на 100 фуктах, и поднимается выше до 95 футов, то

на экране компьютера рекомендуемая глубина начинает

мигать. Мигание глубины означает что вы пропустили

остановку для декомпрессии и находитесь выше.

Дайвер переключается на другой запрограммированный

CC газ.

Во время погружения, на 60 футах возникают какие-то

проблемы, и дайвер переключается на OC. Нажатием

кнопки «Select» вы попадаете в меню «Select Gas».

Следующее нажатие кнопки «Select» переведет вас

с режима на OC в режим CC.

Нажитием кнопки «Select» вы переключитесь, либо

c OC на CC, либо с CC на OC в зависимости от ситуации.

При переключении на OC компьютер выберет газ для

OC, c PPO2 меньше 1.6, и произведет перерасчет

декомпрессии для нового профиля.

На глубине 20 футов нажатием клавиши «Select»,

вы попадете в меню выбора газа.

Повторным нажатием кнопки «Select», вы попадете

в меню выбора газа. При нажатии кнопки «Select» еще

раз, газы будут выстроене по процентному содержанию

кислрода, чистый килород будет первым в этом списке.

Каталог меню

Функция  «Turn Off», это выключение компьютера. Данная

функция компьютер доступна, только если контакты

контроллера сухие. При этой функции выключается экран,

но компьютер продалжает расчеты и хранение

информации.

Для включения компьютера нажмите одновременно кнопки «Select» и «Menu». Во

время погружения данное меню не доступно.

Калибровка

В данной функции производится калибровка кислородных

датчиков.

Заполните дыхательный контур чистым кислородом,

после чего нажмите кнопку «Select» на дисплее отобразится

запрос о подтверждении операции.

Нажатие кнопки «Menu» отменит выполнение действия и

вернет в предыдущее меню, нажатие кнопки «Select»

подтвердит выбор. После нажатия кнопки «Select»,

произойдет калибровка датчиков, на экране видно что все

датчики теперь показывают значения 0.98.

Меню калибровки не доступно во время погружения.

Переключения на сетпоинт

Переключение на сетпоинт во время погружения. Если

компьютер настроен на низкий сетпоитн то дисплей

отобразит «Switch to 1.3».

Функция сетпоинт во время погружения идет первым,

так как меню «Turn Off» и «Calibrate» не доступны во

время погружения.

Выбор газа

С помощью этой функции вы можете выбрать газ,

который вы сами создали в меню «Define Gas».

Для входа в меню выбора нажмите кнопку «Select»,

нажатие кнопки «Menu» переключит на следующий

доступный газ.

Для подтверждения выбора газа нужного вам, нажмите

кнопку «Select».

При просмотре последнего доступного газа, нажатие

кнопки «Menu», вернет вас к функции «Select Gas».

Если вы сделали быбор нужного вам газа он начнет

отображаться на дисплее.

Переключение меджу OC и CC

В данной функции происходит переключение между,

OC или CC, либо между CC и OC, в зависимости от

того, в каком режиме вы находитесь сейчас.

Нажатие кнопки «Select» перевед дисплей на изменение

режима.

Если во время погружения дайвер переключается на OC,

компьютер автоматичсеки выберет подходящий газ для OC

для вычисления нагрузок на ткани.

В компьютерах с мониторингом внешенго PPO2,

может использоваться функция SC для вычисления

декомпрессии. Данную функцию можно активировать

в настройках системы, если ваш компьютер поддерживает

эту функцию.

Установки погружений

Нажав кнопку «Select», вы попадете в подменю «Dive Setup».

Настройка нижнего сетпоинта

В данный момент на дисплее отображается установленное

значение нижнего сетпоинта. Вы можете изменить данную

установку. Возможно установиться значения в интервале от

0.4 до 1.5.

Для входа в редактирование функции Low Sp, нажмите кнопку

Select. На дисплее начнет отображать самое маленькое значение,

Для увеличения значения нажмите кнопку «Menu», для

подтверждения сделанного выбора нажмите кнопку «Select».

После нажатия кнопки «Select», для подтверждения сделанного

выбора, вы вернетесь к меню Low SP, где будет отображено

новое установленное значение.

Установки функций верхнего сетпоинта аналогичны.

Программирование газа

С помощью этой функции вы можете ввести в память

компьютера 5 газов для CC, и 5 газов для OC. Для того чтобы

программировать газы для CC, вы должны быть переключены в

режим CC. Аналогично для режима OC. В программировании

газов, вы можете выбрать процент кислорода и гелия в газе.

Для просмотра списка газов, используйте кнопку «Menu».

Нажатие кнопки меню будет переключать вас с газа под

номером один, к газу под номером два и т.д.

Для входа в меню редактирования отображаемого газа,

нажмите кнопку «Select».

Нажатие кнопки «Menu», будет увеличивать числовые значения,

нажатие кнопки «Select», будет сохранять установленное значение,

и переключать на установку следующего, как показано

на рисунках.

Во время редактирования кнопка «Menu» увеличивает числовые,

значения. Для установки доступны числа от 0 до 9.

При установке последнего значения и нажатие кнопки «Select»,

сохранится пара чисел, например 50/10.

Для просмотра или редактирования следующего газа,

нажмите кнопку «Menu».

Газы которые имеют установку гелия и кислорода 00,

не будут отображаться в меню выбора газа.

При просмотре последнего 5 газа нажатие кнопки «Menu»,

вернет вас к функции «Define Gas».

Вводите в память компьютера толко те газы, которыми вы действительно будете

пользоваться во время погружения. При переключении c OC на CC или с CC на OC,

компьютер автоматически перерасчитает декомпрессию для нового газа. Вы можете

редактировать или добовлять новые газы во время погружения.

!!!  ВНИМАНИЕ !!!

Буква «А» перед номером газа, означает что этот газ активирован сейчас. Вы можете

изменять этот газ во время погружения. Но если вы установите значения гелия и кислорода  на 00, то компьютер выдаст ошибку.

Мониторинг внешнего PPO2

Следующий пункт меню, это мониторинг внешнего PPO2. По

умолчанию, данная функция выключена. Для ее активации

или выключения используйте кнопку «Select».

Если вы включили функцию Ext PO2, то на экране начнут

отображать показания от трех кислородных датчиков. Данные

выводятся на вторую строку данных, как видно на примере.

Сенсоры должны быть откалиброваны.

!Важно! При переключении на CC режим, компьютер высчитывает

среднее значение показаний от датчиков. На примере видно,

что показания от третьего датчика завышены, хотя два других

показывают примерно одинаковые значения. В таком случае

показания третьего датчика мигают и компьютер показывает,

что эти данные не корректы. Расчет среднего значения PPO2

производятся на основании данных от первого и второго датчиков.

Если мы переключимся на OC режим,

то компьютер начнет вычисления PPO2 для выбранного газа,

на той глубине на который вы ноходитесь.

Если мы отключим датчики один и три, то показания от датчика

два, компьютер не сможет подтвердить, так как показаний от

одного датчика не достаточно. Показания от второго датчика

начнут мигать, а среднее значение PPO2 будет высчитано как 0.

Без сенсоров один и три, мы имитируем ситуацию с отображением

данных от четвертого сенсора. Если произвести калибровку в

данном случае, тогда система воспримет, что компьютер

работает только с одним сенсором. В данном случае произойдет

реконфигурация системы.

Так как в такой ситуации выводится только одно значение PPO2,

то значение принимается и как среднее.

Возможные проблемы с кислородными датчиками

В данном разделе приведены примеры, которые могут возникнуть

с кислородными датчиками. Первая ситуация,

это когда показания от одного из датчиков мигают. При этом

на экране видно, что показания завышены по сравнению с

показаниями от двух других датчиков. Откалибруйте датчики.

Показания от одного из датчиков 0.0, это вторая ситуация. В

данном случае, либо во время калибровки возникли какие-то

проблемы либо датчик вышел из строя. Единственный способ

выхода из данной ситуации, это новая калибровка кислородных

датчиков, либо замена вышедшего из строя кислородного датчика,

после чего обязательная калибровка. В любое время, нажав

одновременно клавиши «Menu» и «Select», дисплей отобразит

показания от кислородных датчиков в милливольтах. На примере

видно, что данные в милливольтах 00.0. Либо проблемы с

подключением датчика, либо датчик вышел из строя.

В данном случае показания датчика в милливольтах 25.4,

хотя данные от датчика Teledyne R22 должны находиться

в пределе от 33 до 60 милливольт, при изверении 98% кислорода.

Данный датчик, так же вышел из строя, и компьютер не сможет

его откалибровать.

Мигание трех сенсор одновременно, означает что возможно

произошла случайная калибровка датчиков на воздухе, либо

во время калибровки был отсоединен кабель от датчиков.

Подсоедините кабель в разъем, после чего произведите новую

калибровку, либо просто произведите новую калибровку, в зависимоти от

той ситуации, которая произошла в вашем случае.

Логарифм погружений

Просмотр логарифмов погружений, не возможен во время самого

погружения. Выгрузить или просмотреть логарифмы последних

погружений, вы можете только находясь на поверхности.

Чтобы войти в данную функцию, нажмите кнопку «Select».

Отображение логарифмов погружений на дисплее

Первое подменю в функции «Dive Log», это функция «Display Log»,

отображение логарифмов последних погружений на дисплее

компьютера. После нажатия кнопки «Select», на экране отобразится

данные по последнему совершенному погружению.

При просмотре последнего погружения, нажатие кнопки «Menu»,

переместит вас на предыдущее совершенное погружение. Память

компьютера запоминает примерно 20 часов совершенных ранее

погружений.

При просмотре самого первого погружения, которое было записано

в память компьютера, нажав кнопку «Menu» вы выдите из каталога

меню. При просмотре любого из ранее совершенных погружений,

нажатие кнопки «Select» переместит вас в следующее подменю.

Выгрузка логарифмов погружений из памяти компьютера

Второе подменю в функции «Dive Log», это функция «Upload Log»,

выгрузка данных по последним совершенным погружениям на

персональный компьютер с помощью инфрокрасного порта.

После нажатия кнопки «Select», что подтверждает что вы хотите

выгрузить данные на персональный компьютер, начнется

соединение между персональным компьютером и декомпрессиометром,

с помощью инфрокрасного порта. В это момент на экране появится

надпись «Waiting». При начале передачи данных на экране

отобразиться надпись «Sending». Передача данных занимает

несколько минут.

Программное обеспечение для апгрейда, можно преобрести на сайте производителя.

http://www.hhssoftware.com/shearwater/

!Либо обратитесь к официальному дилеру!

Сетпоинт 0.19

Данная функция используется только на поверхности и отображается только на контроллере. Эта функция сокращает использование энергии.  Используется в основном при загрузке протоколов или других сервисных действиях.

Для переключения к стандарному низкому сетпоинту, воспользуйтесь меню

«Switch Setpouint». Также сетпоинт переключится к стандартному низкому

Если вы начали погружение с установленным значением 0.19.

Настройка параметров компьютера

Настройка параметров компьютера может производится только на

поверхности. Во время погружения функция «System Setup» не

доступна.

Автоматическое переключение сетпоинтов

Функция автоматического переключения сетпоинтов, это

переключение между показателями PPO2 во время погружения или

всплытия, во время погружения и всплытия,  также можно

отключить автоматическое переключение.

Для входа в меню редактирования нажмите кнопку «Select».

Сначала вы попадаете на функцию переключения сетпоинта,

при всплытии.

Можно включить или выключить сетпоинт при всплытии.

Для этого нажмите кнопку «Select», вы войдете в редактирование

этой функции. Кнопка «Menu» используется для выбора, кнопка

«Select», для подтверждения выбора.

Если вы включите переключение сетпоинта, вам станет доступно

следующее подменю, в которым вы можете установить глубину

на которой произвойдет переключение сетпоинта.

Для увеличения значений используйте кнопку «Menu», для

подтверждения сделанного выбора нажмите кнопку «Select».

При редактировании числовых значении глубины, редактируется сначала первая цифра,

потом вторая.

Редактирование функции сетпоинта на погружение аналогично.

Редактироание функции сетпоинта доступно в определенном масштабе. При погружении от 9-999 футов или от 2-999 метров в зависимоти от системы исчисления.

При всплытии от 20-999 футов или от 6-999 метров.

Установка уровня консерватизма

Меню «Conservatism», отображает текущую установку

уровня консерватизма.

При нажатии кнопки «Select», вы попадаете в подменю настройки

уровня консерватизма.

Кнопка «Menu», увеличивает значения.

Кнопка «Select», Подтвержает сделанный выбор и переключает

к установке следующего значения.

При настройке последнего значения, и подтвержении установки

нажатием кнопки «Select», система сохраняет новую установку

уровня консерватизма и перемещает вас в экрану, на котором

отображен новый уровень консерватизма.

Переключение между футами/метрами

С помощью этой функции, можно переключаться между

режимами отображения на дисплее данных либо в футах

либо в метрах, в зависимости от того какой системой исчисления

пользуетесь именно вы. Для переключения с одного режима на

другой нажмите кнопку «Select».

Настройка времени подсветки

В данном меню, можно настроить время в течении которого

подсветка будет включена, либо выключена. Данное меню

имеет четыре подменю для регулировок.

Функция «Auto». В компьютер встроен автоматический

сенсор освещенности. При включении функции «Auto»,

если погружение происходит в местах с малой освещенностью

или в темноте, подсветка дисплея включается автоматически.

При погружениях с достаточной освещенностью и включенной

функцией «Auto», подсветка дисплея включаться не будет.

Фукция Off. Подсветка дисплея будет отключена.

Фукция On. Подсветка дисплея будет всегда включена.

Фукция Timed. Подсветка дисплея будет включаться на пять

секунд, при нажатии на любую кнопку.

Кнопка «Select» меняет текущую установку.

Установка даты

Установка или редактирование даты, производится путем нажатия

кнопки «Select». При нажатии кнопки «Select», отображается

функция «Edit», нажатие кнопки «Menu» увеличивает значения,

для подтверждения выбор нажмите кнопку «Select».

При замене основного источника питания в течении менее 5

минут, настройки даты сохраняются.

Установка часов

Установка или редактирование часов, производится путем нажатия

кнопки «Select». При нажатии кнопки «Select», отображается

функция «Edit», нажатие кнопки «Menu» увеличивает значения,

для подтверждения выбор нажмите кнопку «Select».

При замене основного источника питания в течении менее 5

минут, настройки часов сохраняются.

Функция поворота экрана

С помощью этой функции вы можете изменить способ

отображения данных на экране компьютера.

Для активации этой функции нажмите кнопку «Select».

Калибровка PPO2

Данная функция используется для калибровки парциального

давления кислорода. Калибровка может происходить в трех

ситуациях. Первая ситуация, это калибровка на высоте. В

первом случае, ожидаемый процент О2 должен быть с

учетом фактического атмосферного давления.

Вторая ситуация, когда чистый кислород не доступен, а

кислород генерируется системой мембран. В этом случае

кислород может состоять из 96% О2 и несколько

процентов Аргона.

Третья ситуация для использования с ребризерами на полу-закрытом цикле. Если выбрана функция SCR, то компьютер должен быть откалиброван на воздухе.

Скорость работы соленойда

Скорость соленойда, это быстрота работы системы. Если

во время погружения вам требуются, частые быстрые

иньекции кислорода, то установите функцию «Fast».

При обычных погружениях достаточно установки «Slow».

Загрузка обновленного программного обеспечения

Данная функция используется для загрузки обновленного

программного обеспечения.

Для загрузки обновления нажмите кнопку «Select»,

когда вы находитесь в меню «Load Upgrate», после чего

начнется соединение с помощью инфрокрасного порта

с персональным компьютером.

На вашем персональном компьютере должна быть

установлена программа, которая посталяется вместе

с компьютером Shearwater.

Все дальнейшие настройки производятся в программе,

установленной на персональном компьютере.

Когда связь между компьютером Shearwater, и персональным

компьютером будет установлена нажмите клавишу

«Upgrade Computer».

Загрузка и дальнейшая установка нового программного

обеспечения на компьютер Shearwater, займет примерно

30 минут.

После завершения обновлений на дисплее высветиться

функции «Tissues Cleared» после чего высветится

«Update Reset». Данные команды означают, что компьютер

установил обновления, после чего произошла перезагрузка

системы.

Очистка памяти по совершенным ранее погружениям

Данная функция используется для очистки памяти

компьютера по совершенным ранее погружениям.

Для входа в меню редактирования нажмите кнопку «Select»,

на появится запрос на подтверждение или отмену операции.

Функция разблокировки кода

Данная функция заложена в каждый компьютер. Если

вы хотите сделать апгрейд вашего компьютера, то вам

надо приобрести код у официального дилера. Например,

апгрейд может изменить ваш компьютер со смесей Nitrox

на смеси Trimix.

Для того чтобы активировать код, используются клавиши

«Menu» и «Select». Кнопка «Menu» увеличивает значения,

кнопка «Select» подтвержает ввод символа и переключает

на ввод следующего. После ввода последнего символа ,

если код правильный система произведет разблокировку

новой функции. Если код не правильный, компьютер

останется без изменений программного обеспечения и просто

выйдет из функции разблокировки кода.

Код, это 16 разрядный набор букв и цифр. Используются буквы от A до F и цифры

от 0 до 9.

Переключение на полу-закрытый цикл.

Данная функция позволяет переключаться между

полу-закрытым и закрытым циклом во время погружения.

С помощью этой функции, компьютер может более точно

вычислять меняющееся PPO2 во время всплытия. Так же

компьютер вычисляет более точные значения TTS, для

полу-закрытого цикла при погружении.

Дайверам погружающимся на полу-закрытом цикле,

данная функция позволяет устанавливать их процент

калибровки 0.21.

Информационный дисплей

При нажатии кнопки «Select», когда вы не находитесь в меню,

компьютер переместит вас в информационный режим.

Информационный режим имеет шесть подменю, для просмотра

следующего подменю нажмите кнопку «Select». При просмотре

последнего подменю, нажатие кнопки «Select», выведет вас из

информационного режима.

Первый пункт подменю отображает максимальную глубину на

которую производилось погружение с этим компьютером,

текущее значение CNS, текущую установку сетпоинта, и текущее

среднее значение PPO2.

Второй пункт подменю отображает PPO2 Дилуента, и установки

консерватизма при погружении..

Третий пунк подменю отображает температуру воды, а также

напряжение основной 9V батареи, и внутренней резервной

3.6V литиевой батареи.

Четвертый пункт подменю отображает дату и время.

Два следующих подменю не доступны во время погружения,

и могут быть просмотрены только на поверхности.

Пятый пунк подменю отображает текущий поверхностный

интервал.

Последний пунк подменю отображает серийный номер

компьютера, его модель и версию.

Возможные ошибки дисплея

Описание ошибок, которые возможны в работе компьютера изложены ниже. К сожалению нет возможности определить сразу в результате чего появилась ошибка. Это может быть либо сбой в программе компьютера, либо выход из строя какой либо части компьютера. Даже если на экране отображается ошибка, компьютер все равно продолжает работать в нормальном режиме. При нажатии кнопки «Menu», компьютер войдет в меню, при одновременном нажатии на кнопку «Menu» и кнопку «Select», на дисплее отобразятся показания от кислородных датчиков в милливольтах. Для выхода из ошибки нажми кнопку «Select».

Ошибка «High PPO2», означает о высоком парциальном давлении

кислорода (PPO2). Данная ошибка означает что среднее значение

парциального давления превышает значение 1,6 и держится более

десяти секунд. Данная ошибка может повторяться.

Ошибка «Low PPO2», означает о низком парциальном давлении

кислорода (PPO2). Данная ошибка означает что среднее значение

парциального давления упало ниже 0,4 и держится уже несколько

секунд. Данная ошибка может повторяться.

Ошибка «Low PPO2», также означает о низком парциальном

давлении кислорода (PPO2). На примере видно что компьютер

не получаетданные по давлению от двух кислородных датчиков,

соответственноне возможно подтвердить точность данных от

третьего датчика.В результате компьютер не может получить

фактическое значение давления, и высчитывает среднее значение как 0.00.

Ошибка «Low Battery EXT», осначает что напряжение на

соленойде внешней батарее очень маленькое, и требуется замена

батареи перед продолжением погружения. Ошибка может

появиться только во время погружения.                                            ножей.ь

Ошибка «Solenoid Alert», означает возникшие проблемы с

соленойдом. Возможные неисправности – это недостаточная

мощность от батареи для корректного отображения данных

(проверьте не разряжена ли батарея), возможно нарушилось

соединение с соленойдом (отошли контакты), возможно

соленойд вышел из строя. (только контроллер)

Ошибка «Fast Ascent», отображается на дисплее,

каждый раз, когда скорость всплытия будет больше чем

66 футов в минуту/ 20 метров в минуту.

Ошибка будет повторяться каждый раз, когда вы будете

превышать эти значения.

Ошибка «Missed Deco Stop», означает что вы пропустили

декомпрессионную остановку. Ошибка появляется в том случае,

если вы находитесь выше глубины отображенной на экране

декомпрессионной оставовки, более одной минуты.

Данная ошибка может отображаться только во время погружения.

Ошибка «Tissues Cleared», будет отображать на дисплее,

каждый раз при отключении компьютера в связи с низким

зарядом батареи.

Данная ошибка может появляться только в том случае, если вы

долгое время пользовались компьютером, после того как на

дисплее загорелась пиктограмма свидетельствующая о низком

заряде батареи. В компьютере предусмотрена дополнительная батарея,

позволяющая заменить основной источник питания, без потери данных.

Дополнительная батарея рассчитана на 5 минут работы, в течении этого времени основной источник питания должен быть заменен, если вы хотите сохранить все настройки. Основная батарея рассчитана на срок службы в 500 часов.

Ошибка WATCHDOG RESET, может отображаться на дисплее, если компьютер

в течении определенного времени не выполнил задачу. Это ошибка может

появиться после замены батареи. Так же эта ошибка может означать о проблеме

в программном обеспечении компьютера.

Ошибка UPGRADE RESET, данная надпись на дисплее не является ошибкой.

Отображение этой функции означает, что после апгрейда системы, произошел перезапуск программного обеспечния. Для выхода из данной функции нажмите кнопку

«Select».

Ошибка BROWNOUT RESET, данная ошибка высчечивается, когда настройки компьютера сбросились в результате слабого заряда батареи.

Возможны и другие ошибки, которые будут высвечиваться на дисплее. Остальные ошибки означают о проблемах с программным обеспечением компьютера. В случае появления других ошибок не описанных в данном руководстве, запишите названия ошибок и обратитесь к официальному дилеру в вашем регионе.

Замена батареи

Открутите крышку батарейного блока используя простую

монетку.

На картинке изображена батарея, когда она находится внутри

батарейного корпуса.

Для того чтобы вытащить батарейный используйте булавку,

как показано на рисунке.

Аккуратно понятине батарею на себя.

Провода выходят из корпуса компьютера, и располагаются

вдоль всей батарейки.

На рисунке изображена основная батарея.

Аккуратно сложите провода, так чтобы при

следующей замене батареи провода можно было

легко достать.

Смажьте о-ринг если это требуется, при закручивании

следите чтобы о-ринг не деформировался.

Установите крышку назад и закрутите с помощью

монетки.