AV – 1

Компьютер для дайвинга

РУКОВОДСТВО  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Программа декомпрессиметра рассчитывает теоретическое насыщение тканей инертными газами, основываясь на математической модели. Данная модель была создана благодаря множеству экспериментальных данных, с использованием последних разработок в области декомпрессионной теории. Тем не менее, использование прибора, так же как и использование таблиц, не может гарантировать полную защиту от декомпрессионной болезни. Физиология каждого дайвера индивидуальна и может меняться день ото дня. Ни один механизм не в состоянии предсказать реакцию Вашего организма на тот или иной профиль погружения.

- Никогда не погружайтесь глубже предела, определяемого парциальным давлением кислорода (токсичность кислорода / декомпрессионная болезнь)

- Никогда не погружайтесь глубже предела, соответствующего Вашей квалификации.

- Всегда изучайте местные  условии дайвинга и глубины выбранных водоемов.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КОМПЬЮТЕРА  AV-1

Компьютер (далее - AV-1) отображает все важные параметры погружения и информацию по декомпрессии.

Основные характеристики AV1:

- Поддерживаемые газы: воздух, Nitrox, Trimix, и Heliox

- Режимы: открытый цикл, закрытый цикл, режим Gauge

- алгоритм Buhlmann ZHL-16C , градиент-факторная модель, 16 тканей

- автоматическое отключение компьютера после 2 минут нахождения на поверхности

- 8 газов для открытого цикла и закрытого цикла

-удобная система смены\выбора газа

- возможность переключения между открытым и закрытым циклом во время погружения

- газовые смеси или газ могут быть добавлены или изменены во время погружения

- компьютер не блокируется во время погружения, при нарушениях режима погружения

- автоматическое переключение между сетпоинтами (программируемое и перестраиваемое)

- возможность апгрейда ПО компьютера через USB

- лог-бук на 100 погружений, подробный протокол на 50 часов в энергонезависимой памяти. Интервал логирования 10сек. Запись всех предупреждений и действий дайвера.

-возможность выгрузки информации на персональный компьютер.

- показатель уровня CNS

- цифровой показатель скорости всплытия\погружения

-многоуровневый планировщик, расчет необходимого газа и бэйлаута для ЗЦ.

-возможность посмотреть все предстоящие декомпрессионные остановки во время погружения

-симулятор погружения

-режим ГЕЙДЖ

-LiPo аккумулятор, зарядка через USB от любого источника

- ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ

  - Кнопки      управления

Кнопки управления позволяют выбрать функции дисплея и получить доступ к специальной, необходимой Вам информации. Они также используются для ввода настроек.

Для управления режимами AV-1 служат две пьезокерамические кнопки, расположенные по бокам прибора. Применяется как поочередное, так и одновременное нажатие обоих кнопок. Текущее назначение кнопок выводится в виде контекстно-зависимой подсказки в нижней строке экрана.

Символ  >xxxx<  в средней части строки означает одновременное нажатие двух кнопок.

При нахождении в любом месте Меню, если кнопки не нажимались более 30секунд, произойдет выход из Меню в режим основного экрана. Исключение составляет режим планирования погружения, где время автоматического выхода в основной экран составляет 5 минут.

  - Питание

В AV-1 использован LiPo аккумулятор. Зарядка аккумулятора происходит в автоматическом режиме после подключения AV-1 к любому устройству с USB-выходом, обеспечивающему ток зарядки не менее 500мА. При подключении загорится зеленый индикатор. О процессе зарядки сигнализирует индикатор красного цвета справа на экране. Как только зарядка будет закончена, красный индикатор погаснет. Для более полной зарядки аккумулятора после того, как красный светодиод погаснет, рекомендуем оставить AV-1 подключенным к источнику питания еще на 30минут для более полного заряда.

Подзаряжать прибор можно при любом уровне заряда аккумулятора. Это никак не повлияет на ресурс аккумулятора.

Старайтесь не эксплуатировать AV-1 при отрицательной температуре и держать его в теплом месте вплоть до начала погружения.

Старайтесь заряжать AV-1 до появления надписи lo bat на месте индикатора заряда.

Начинать погружение при индикации lo bat   НЕДОПУСТИМО!

Если аккумулятор будет разряжен ниже предельного значения, прибор выключится автоматически. Включить прибор будет возможно только после зарядки аккумулятора.

При полном разряде аккумулятора вся информация о текущих настройках и текущем насыщении тканей будет сброшена!

Информация в лог-буке не стирается.

Если вы долго не используете AV-1, подзаряжайте аккумулятор не реже одного раза в 2 месяца. Это продлит срок службы аккумулятора.

Не забывайте плотно завинчивать заглушку USB-разъема AV-1!

Каждый раз проверяйте чистоту и целостность о-рингов заглушки USB-гнезда. Смазывайте о-ринги и резьбу тонким слоем силиконовой смазки по мере необходимости.

- Включение

Для включения компьютера из режима сна необходимо одновременно нажать обе кнопки.

Из режима поверхностного интервала AV-1 автоматически перейдет в режим сна через 2 минуты, если за это время не будет нажата ни одна кнопка. Прибор можно перевести в режим сна принудительно, выбрав пункт Turn Off основного меню. В режиме сна AV-1 продолжает непрерывно пересчитывать текущее насыщение тканей и значение CNS с учетом поверхностного интервала.

В режим дайва AV-1 перейдет автоматически после погружения его на глубину более 2метров в течение 10секунд.

Из режима погружения в режим поверхностного интервала переключение также произойдет автоматически, если в течение 2-х минут глубина будет менее одного метра.

Два погружения с временем на поверхности между ними менее 2-х минут будут записаны как один дайв.

- Система меню

Описание и назначение основных пунктов меню:

Turn OFF 	(только в режиме поверхностного интервала)переключение в режим сна.

Выход в этот пункт меню возможен так-же одновременный нажатием обоих кнопок из основного экрана.

->select mix  	выбор текущего газа.

В списке будут предлагаться только активные газы (см. п. edit mix ). Первым в списке будет предложен газ с наиболее подходящим значением MOD. Выбор газа осуществляется кнопкой Next, подтверждение выбора – кнопкой ОК. При попытке выбрать газ с РО2 меньше 0.16бар или РО2 больше 1.6бара на экран выводится предупреждение об опасности выбора DANGER! SURE?  Можно выбрать другой газ, отменить выбор или подтвердить его кнопкой Next,  одновременным нажатием двух кнопок >Cancel< или кнопкой  ОК соответственно.

->switch SP	(только в режиме CCR) ручное переключение с нижнего сетпоинта на верхний или обратно.  Переключение одним нажатием кнопки ОК.

->switch OC/CCR переключение на открытый или закрытый цикл.  Переключение одним нажатием кнопки ОК.

->dive setup ->   вход в подменю настроек режимов погружения

->edit mix 	редактирование списка газов. Включение газов в активный список, который будет доступен в меню select mix. Редактирование поля MOD (максимальная операционная глубина для данного газа по каслороду).

Переход между полями осуществляется кнопкой ( , изменение значения поля кнопкой  + .  Значение поля MOD учитывается при предложении лучшего газа в момент смены газа через меню ->select mix , а также при расчете TTS и дайв-плана. Поле РО2 справочное, не редактируемое. Автоматически показывает значение РО2 на глубине MOD при заданной фракции кислорода. Сохранение результатов редактирования будет предложено после прохождения всех изменяемых полей.

->setup SP	(только в режиме CCR) Редактирование верхнего,  нижнего сетпоинтов и глубины автопереключения.

Кнопка Next – выбор верхнего или нижнего сетпоинта для редактирования. Кнопка Edit – вход в режим редактирования. Диапазон значений для нижнего сетпоинта : 0.40-0.95, для верхнего сетпоинта: 1.00-1.60 с дискретностью 0.05. Переход между полями осуществляется кнопкой ( , изменение значения поля кнопкой  + .  Сохранение результатов редактирования будет предложено после прохождения всех изменяемых полей.

->AutoSwitch SP	(только в режиме CCR) включение/отключение автоматического переключения сетпоинтов.

При установке значения ON этого поля будет происходить автоматическое переключение с нижнего сетпоинта на верхний и обратно при пересечении уровня глубины, установленного в полях SW at в меню ->setup SP.  При значении    OFF      переключение возможно только вручную через пункт меню ->switch SP

-> edit GF	редактирование нижнего и верхнего градиент-факторов

Диапазон регулировки 0.05-0.95 с дискретностью 0.05. Переход между полями осуществляется кнопкой ( , изменение значения поля кнопкой  + .  Сохранение результатов редактирования будет предложено после прохождения всех изменяемых полей

->last STOP	редактирование заключительной декоостановки.

Доступные значения: 3-4-5-6м

>system setup->	(только в режиме поверхностного интервала) системные настройки компьютера

->set date/time	(только в режиме поверхностного интервала)установка системного времени

->Up/Down load 	(только в режиме поверхностного интервала) переход в режим DFU- обновления программного обеспечения.

ВНИМАНИЕ! При переходе в этот режим происходит перезагрузка компьютера с потерей текущих оперативных установок, насыщения тканей, ЦНС и системного времени!

->Gauge mode   (только в режиме поверхностного интервала)    Включение\ выключение режима Gauge (измерителя). Подробнее см. Режим Gauge

->water density     (только в режиме поверхностного интервала)  Настройка плотности воды.

Доступные значения 0.98-1.040 с дискретностью 0.005. Влияет на точность показаний датчика глубины при различной солености воды.

->dive plan	(только в режиме погружения) просмотр предстоящих декоостановок.

В нижней части экрана выводится список предстоящих декомпрессионных остановок. Листание списка кнопками Up и Down . Выход из режима просмотра одновременным нажатием обоих кнопок.

->logbook	(только в режиме поверхностного интервала) просмотр логбука.

Краткая информация, график, полная информация в виде таблицы.

Переключение между режимами последовательным нажатием одновременно двух кнопок. В режиме краткой информации и в режиме графика нажатием кнопок Next и Prev  осуществляется переход между погружениями.

Внимание! Выход из режима логбука в основной экран или по таймауту (30секунд), или последовательно через режимы график-таблица

->plan dive 	(только в режиме поверхностного интервала) Планирование предстоящих погружений.

Планирование происходит исходя из списка текущий активных газов и текущих установок (GF, SP, last stop ). Подробнее  см. Встроенный Планировщик.

->backlight	регулировка интенсивность подсветки экрана.

Диапазон возможных значений 1-10. Чем выше яркость подсветки, тем быстрее разряжается аккумулятор компьютера. Продолжительность работы AV-1 при минимальной яркостии- не менее 25 часов. При максимальной-10 часов .

->switch screen		(только в режиме погружения) Переключение между двумя вариантами экранов режима погружения. Подробнее см. Режим погружения.

->Dive Simulator (только в режиме поверхностного интервала) Включение\выключение режима симулятора погружения. Управление глубиной «погружения».

При включенном режиме Симулятора для управления «глубиной» возможен быстрый вход в этот пункт меню одновременным нажатием двух кнопок из основного экрана. Подробнее см. Режим Симулятора погружений.

- Основные режимы работы

  - Поверхностный режим

Если компьютер AV-1 находится в состоянии покоя, никакая информация на дисплее  не высвечивается (спящий режим или поверхностный спящий режим), однако он осуществляет мониторинг атмосферного давления.

При нажатии кнопки MENU произойдет переход в основную систему меню AV1.

Кнопка MIX осуществляет быстрый переход в подменю смены текущего газа.

В активном состоянии в режиме поверхностного интервала на  экране AV-1 отображаются основные настройки: установленный сетпоинт (в режиме CCR), либо текущая дата, текущее время, верхняя декомпрессионная остановка, градиент-фактор,  температура, глубины автопереключения сетпоинтов ( в режиме CCR, если активировано автопереключение), уровень насыщения ЦНС, уровень заряда батареи, текущий газ, атмосферное давление.

Если после окончания погружения прошло менее 48часов, отображается время поверхностного интервала, время до перелета, аварийные сигналы прошедшего погружения (если были).

  - Режим погружения

У AV-1 есть два варианта отображения информации в режиме погружения-Основной экран и Альтернативный.

Оба вида экрана могут включаться как при работе на ОС, так и в режиме CCR.

Основной экран , бездекомпрессионный режим, открытый цикл

po2 1.80       OC     21:12

HI PO2	     FAST        not best mix

08,0   1110

depth,m 		     dive time

199	  01  20

NDL              TTS     ASC

Lo bat    99%           25

MENU     EAN                 tempC     MIX

Альтернативный экран, закрытый цикл

SP 0.70      CCR     21:12

08,0   10   199

depth,m 		 dive time       NDL

19	           01   00

maxM              TTS     ASC

Lo bat    99%      25

MENU     EAN            tempC          MIX

po2 – парциальное давление кислорода на текущей глубине

OC (CCR) – режим открытого/закрытого цикла

21:12 – текущее время

HI PO2 (LO PO2) –высокое(низкое) рРО2. Системное предупреждение, записывается в лог-бук.

FAST – скорость всплыртия выше 9м/м. Системное предупреждение, записывается в лог-бук.

not best mix – нужно сменить газ. В списке активных газов есть смесь, более подходящая, чем текущая. Смеси сравниваются по значению MOD. Лучшей считается смесь с максимальным значением MOD, не превышающим текущей глубины.

depth,m  - текущая глубина

dive time – время погружения

NDL – бездекомпрессионный лимит. В режиме расчета декомпрессии на этом месте выводятся значения

stop – глубина декомпрессионной остановки (метр) и

time – время декомпрессионной остановки в минутах

TTS – общее время всплытия до поверхности с учетом всех необходимых остановок.

ASC (DES) – скорость всплытия (погружения) в м/м

EAN (tmx) – текущая газовая смесь

tempC (CNS) – окружающая температура (суммарное кислородное насыщение CNS). Эти параметры высвечиваются по-очереди с интервалом 5секунд.

Lo bat – индикатор низкого уровня заряда аккумулятора.

MENU, MIX – текущее назначение кнопок управления.

  - Режим Gauge

В режиме измерителя AV-1 показывает глубину, время погружения, секундомер, фиксирует максимальную  и среднюю глубину, температуру, скорость всплытия/погружения.

В режиме измерителя не вычисляется бездекомпрессионное время погружения и не производятся декомпрессионные расчеты.

Контроль показаний РO2  и CNS  отключен.

Режим планировщика и установки и смены состава смеси недоступны.

Вид экрана в режиме измерителя:

Gauge                        21:12

FAST

08,0   1110

depth,m 		     dive time

09	   02:40      20

Av.dpt,m        Seg.time             ASC

Lo bat      10             25

MENU     maxM                 tempC     RST

    - Включение/отключение режима измерителя

Режим измерителя может быть включен или выключен только в поверхностном режиме.

ВСЕ погружения в режиме измерителя Вы выполняете на свой страх и риск.

ВАЖНО!

После погружения в режиме измерителя Вы должны выждать не менее 48 часов до использования AV-1 в режиме декомпрессиметра.

В противном случае велика вероятность некорректных расчетов насыщения тканей и, как следствие, Вы подвергаетесь большому риску ДКБ.

    - Расчет средней глубины и времени сегмента

Средняя глубина и время сегмента (секундомер) рассчитываются на этапе погружения между последним обнулением (сбросом ) и текущим моментом. Сброс сегмента осуществляется кнопкой RST из основного экрана и последующим подтверждением.

  - Режим Симулятора погружений

Используя Симулятор погружений Вы имеете возможность познакомится с работой AV-1 во всех режимах , не погружаясь под воду.

В режиме Симулятора погружений запись в логбук не производится, текущее насыщение тканей не изменяется.

  - Встроенный Планировщик.

AV-1 позволяет планировать многоуровневые декомпрессионные погружения как в режиме OC, так и в режиме CCR. Для повышения гибкости планирования независимо на каждом уровне можно задавать скорость всплытия/погружения до следующего уровня.

В режиме ОС производится также расчет необходимого газа для погружения и декомпрессии, в режиме CCR – расчет необходимого бейлаута.

Расчет дайв-плана осуществляется исходя из текущих установок AV-1.

- Обновление встроенного ПО.

Обновление возможно через ПК с установленной ОС Windows Me, XP, Win7.

1.Распаковать архив с обновленпием в любую папку.

Менеджер загрузки HIDClient.exe и файл прошивки av1.bin обязательно должны находится в одной папке.

2.Подключить AV1 к персональному компьютеру через  USB-кабель.

3. Перевести AV1 в режим обновления ПО. Для этого войти в пункт меню

System setup -> Up\Down load ->  OK

AV1 перейдет в режим DFU (режим обновления программного обеспечения).

4. Windows определит подключенный AV1 как стандартное  HID-устройство и автоматически установит все необходимые драйвера.

5. На ПК запустить Менеджер загрузки HIDClient.exe

В поле “Name”  должно отобразится “AV1 dive computer”

В поле “Status” -   ”ready… “

6. Нажать мышкой кнопку “Send “

7. Как только процесс будет завершен, нажать на AV1 одновременно обе кнопки для выхода из режима DFU и перезагрузки.

- Технические характеристики и условия эксплуатации.

Максимальная глубина калибровки датчика давления 130m

Максимальная тестируемая глубина 200м

Максимальное время погружения 600минут

Максимальное количество декостопов 80

Количество газов 8

Ресурс аккумулятора не менее 500 циклов раряд\разряд при остаточной емкости не менее 70% от первоначальной

Температура эксплуатации: от 0C до 40C

Разрешение по глубине: 0.1m

- Обслуживание подводного компьютера AV-1

AV-1   практически не требует обслуживания. Все обслуживание заключается в переодиеской зарядке аккумулятора и споласкивании в пресной воде. Тем не менее, выполнение некоторых рекомендаций поможет предотвратить возникновение неполадок и обеспечит долгий срок службы компьютера.

- Избегайте резких ударов компьютера и воздействия прямых солнечных лучей.

- После каждого погружения в морской воде ополаскивайте AV-1  пресной водой.

- AV-1 cледует хранить в сухом и хорошо вентилируемом месте. Не храните прибор в герметичном объеме.

- Не применяйте растворители для промывки AV-1.

- Проверяйте заряд аккумулятора перед каждым погружением

- Если появилась надпись low bat , зарядите аккумулятор

- Погружения с разряженным аккумулятором: AV-1 может отключиться во время дайва.

- Гарантия

Гарантия распространяется только на подводные компьютеры,  купленные у уполномоченного розничного продавца или у производителя.

Гарантийный срок составляет 24 месяца.

Производитель обязуется исправлять те неполадки, которые вызваны дефектами в материалах или ошибками при производстве. Все решения по поводу того или иного гарантийного требования, а также относительно того или иного пути устранения неисправности, принимаются производителем. Гарантийное требование может быть удовлетворено посредством бесплатного ремонта компьютера, замены неисправных частей или замены всего компьютера.

Гарантии не подлежат неисправности, возникшие в результате:

- неправильного использования;

- внешних воздействий, таких как: повреждения при транспортировке, повреждения, возникшие в результате ударов, метеорологические факторы или другие природные явления;

- проведения сервисных работ, ремонта или вскрытия корпуса подводного компьютера лицами, не уполномоченными на эти действия производителем.